Контейнерные электростанции

Компания СИЭЛТ предлагает вариант исполнения и инсталляции ДГУ SDMO наиболее полно соответствующий условиям эксплуатации на территории Российской Федерации. Речь идет о контейнерных дизель-электростанциях. Контейнерная дизель-электростанция (ДЭС) представляет собой термоизолированный контейнер, внутри которого установлена дизель-генераторная установка (ДГУ) (система из нескольких, параллельно функционирующих ДГУ) и смонтированы все периферийные системы, обеспечивающие нормальное функционирование ДГУ: Система топливоподачи Система вентиляции Система выпуска отработавших газов Система коммутации нагрузки (для автоматических ДГУ) Система внутреннего обогрева Система освещения Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

# Преимущества контейнерного исполнения ДГУ

| Не требуется специального помещения для инсталляции ДГУ Не требуется пуско-наладочных работ (электростанции поставляются испытанными на всех режимах, для запуска ДЭС в эксплуатацию требуется лишь подключение силовых кабелей) Возможность проведения технического обслуживания и текущего ремонта в комфортных условиях Все оборудование защищено от постороннего вмешательства Обеспечивается сохранность оборудования при транспортировке Эффективное шумопоглощение |  |
| --- | --- |
|  | Внешний вид контейнера |

## Базовая конфигурация контейнера

### НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И КРЫША

Изготовлены из холоднокатаного стального листа, толщиной 1-1,5 (3) мм. Каркас и усилительные элементы контейнера изготовлены из стали толщиной 3-5 (20) мм. В одной из стен контейнера установлена съемная панель, обеспечивающая перемещение оборудования при его монтаже/демонтаже. В стенах контейнера установлен комплект впускных и выпускных термоизолированных жалюзи (на поверхности поворотных пластинок и по контуру рамы жалюзи нанесено специальное термоизолирующее покрытие) с электроприводом, защищенных наружными козырьками, предотвращающими попадание внутрь контейнера снега и влаги, вывод выхлопной системы двигателя, а также герметичная система ввода кабелей или труб различного диаметра

### ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

Термоизоляция контейнера обеспечивается сэндвич-панелями с наполнителем типа минеральной ваты толщиной 100 мм. В полу контейнера уложен слой минеральной ваты толщиной 100 мм. Термоизоляция обеспечивает функционирование всех систем ДГУ в автоматическом режиме при температуре снаружи контейнера до - 40 (C (См. ниже схема 1). Специальные конструктивные мероприятия (рециркуляция горячего воздуха) позволяют обеспечить нормальное функционирование ДГУ при температуре до – 60 (C (См. ниже схема 2). При этом температура внутри контейнера не опускается ниже +5(C.

ПОЛ

Напольное покрытие – металлический рифленый лист толщиной 4/6 мм.

### ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА

-Электрический распределительный щит собственных нужд на 10 А

-Электротепловентилятор 2 кВт

-Электрорадиатор 1 кВт (1или 2  в зависимости от размера контейнера)

-Флюоресцентные светильники 2х36 Вт (2 или 3 в зависимости от размера контейнера)

-Система автоматического пожаротушения

Вдоль внутренних стен проложены короба для укладки силовых и информационных кабелей.

### ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА КОНТЕЙНЕРА

Все наружные поверхности контейнера проходят предварительную очистку, пескоструйную обработку, после чего на них наносится высокопрочное порошковое  покрытие.

### ОПЦИИ

- установка внешних звукопоглощающих решеток. На поверхности решеток нанесено специальное звукопоглощающее покрытие.

- установка дверного замка повышенной секретности.

- установка дополнительного топливного бака (500/1000 л) в т.ч. с системой автоматической подкачки топлива из внешнего резервуара.

- Установка системы рекуперации для эксплуатации при низких температурах;

Перечень выполняемых работ и требований к ним перед установкой контейнерной ДЭС

Блок-контейнер рекомендуется устанавливать на бетонный фундамент. Габариты фундамента в плане должны быть на 50 мм больше габаритов блок-контейнера. Высота фундамента зависит от массы контейнера с оборудованием. Масса фундамента должна быть больше массы контейнера в 1,5 раза. Высота фундамента равна:

где: Н - высота фундамента, м; а - длина фундамента, м; b - ширина фундамента, м; Р - масса контейнера с оборудованием, т; р - плотность бетона, 2,8 т/м3

Прокладку силовых и контрольных кабелей к блок-контейнеру с дизель-генератором рекомендуется выполнить в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки. При пересечении кабельной трассы с инженерными сооружениями, кабели необходимо защитить от механических повреждений согласно гл. 2.3 ПУЭ. Кроме того, возможней вариант прокладки кабелей по воздушной линии с подвеской их на тросе.

- Нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству, сопротивление которого в любое время года не должно превышать 4 Ом. При удельном сопротивлении р земли более 100 Ом допускается увеличение сопротивления заземляющего устройства согласно п. 1.7.62 ПУЭ. Металлические конструкции контейнера должны быть присоединены к заземляющему устройству.